## Slide 1
Projet Frelon
Soutenance finale
Lavenne, Kagbadouno, Delaunay, Poidevin, Dellapiazza

## Slide 2: Sommaire
Rappel du projet
Planning
Test effectué sur la carte de test
Test des fonctionnalités du PCBA
La suite?

## Slide 3: Rappel du projet
Concevoir un système autonome pouvant protéger une ruche des frelons
Utiliser un ESP32
Trouver un moyen d’utiliser tous les périphériques malgré la contrainte sur les I/O

## Slide 4: Planning

## Slide 5: Carte de test
Vérifier les mêmes fonctionnalités en parallèle des essais sur le PCBA
Faciliter le debug
Trouver les anomalies
Corriger et adapter le schéma final
Carte de report caméra
Carte de report ESP32

## Slide 6: Carte de test
Premiers essais sur un ESP32 CAM
Valider un premier programme permettant de faire fonctioner la caméra

## Slide 7: Carte de test
Réutiliser le même code sur la carte de test
Vérifier et adapter la correspondance des I/O
Mesure des différents signaux d’alimentations
Carte de report caméra
Carte de report ESP32

## Slide 8: Carte de test
Adaptation des pins

## Slide 9: Carte de test
Correspondance entre les pins et le bornier incorrect
Avant
Après

## Slide 10: Test des fonctionnalités du PCBA
MCP3428
PCA9685
Caméra
SD Card
ESP32
I2C
I/O Caméra
I/O SD Card
I/O Communes
Micro
LDR
Spare
Laser
Moteurs
Alimentations
Leds

## Slide 11: Déroulement des tests
Création d’un fichier de suivi
Faciliter le debug de la carte et l’apport des corrections

## Slide 12: Alimentations et communication
I0 non connecté
PCA9685 non alimenté en direct
Pins I2C non standard

## Slide 13: PCA9685
Test du pilotage des alimentations
Faire clignoter simultanément les leds
Faire tourner un moteur
PCA9685
Laser
Moteurs
Alimentations
Leds

## Slide 14: MCP3428
Test de lecture de la valeur de la LDR sur 16 bits
0,1V - 1,23V ou 200 – 200 000 points
Test de la mesure du 5V
0,33V – 5024 points
MCP3428
Micro
LDR
Spare

## Slide 15: SD Card
SD Card
Pins inversés
Essai avec une carte de test et un ESP32 Lora concluant
Test sur la version 2 de la carte, creation d’un fichier et d’un dossier

## Slide 16: Caméra
Sérigraphie erronée
Inversion C5/R16 et C6/R14
Tensions pour la caméra correctes (1.8V, 2.7V, 3,3V)
Périphérique non validé pour le moment (batterie?)
Caméra

## Slide 17: Bilan
PCA9685
Validé
MCP3428
Validé, mais micro non testé
SD Card
Validé, mais semble non fonctionnel avec une alimentation par USB
Caméra
Validé sur la carte de test mais pas sur PCBA final, faire essai avec une batterie
Programmes de test sur git